## Slide 1: Harita Bilgisi ve Uygulamaları 4. Hafta
Arş. Gör. Dr. Ahmet Galip Yücel

## Slide 2: Haritaların Özellikleri
Bir çizimin harita olabilmesi için haritalarda olması gereken temel özellikler anlamına gelmektedir.
Haritaların Özellikleri;
1- Mekansal verilerden alınmış olması
2- Kuşbakışı çizilmiş olması
3- İzdüşüm gösterim olması
4- Düzlem üzerine aktarılması

## Slide 3: Mekansal verilerden üretilmesi
Dünya ya da uzayda belirli bir konuma sahip her türlü veri anlamındadır.
Mekansal veriler kullanım amacına uygun olarak aktarılır.
Mekansal veriler sınırsız olduğundan amaca göre seçim gerekir.
Dünyada nüfusu bir milyonun üzerinde olan şehirler şeklindeki bir veri mekânsal ve seçilmiş bir veriye örnektir.

## Slide 4
Bir çizimin harita olabilmesi için Ölçek+Kuşbakışı+Düzleme Aktarımın tümünün olması gerekir.

## Slide 5: Kuşbakışı Çizilmesi, İzdüşüm Gösterim ve Düzleme Aktarım
Geniş bir alanı yüksek bir yerden görmeyi sağlayan bir izlenim kuşbakışı olarak adlandırılır.
Kuşbakışı çizimin nedeni, mekânsal özelliklerin konumlarını, boyutlarını ve biçimlerini en doğru şekilde aktarabilmektir.
Mekansal verilerin matematiksel kurallar çerçevesinde küçültülerek düzlem üzerine aktarılması izdüşüm gösterim anlamına gelir.
Aktarım sürecinde dünyanın ve düzlemin uyumlu olmamasından dolayı bozulmalar meydana gelir.
Düzlem üzerinde çıkıntı olmayan iki boyutlu düzlüklerdir.

## Slide 6: Bir çizimin harita olması için;
Ölçeğe sahip olması;
Lejanta sahip olması;
Yön oku ya da coğrafi koordinatlara sahip olması;
Okuyucunun anlamasını sağlayacak bilgilere sahip olması gerekir.

## Slide 7
2.Harita Elemanları
Başlık, Lejant (dil, anahtar) , Coğrafi Koordinatlar, Yön oku, İçerik ve Ölçek bulunur.
Başlık, haritanın hangi amaçla hazırlandığını gösterir.
Lejant, haritalarda kullanılan işaret ve sembollerin ne ifade ettiğini gösterir.
Coğrafi koordinatlar, çizilen haritanın enlem ve boylama göre konumunu gösterir.
Yön oku, haritada yönlerin gösterildiği bölümdür, coğrafi koordinat kullanılmışsa yön oku kullanılmayabilir.
Haritanın içeriğinde haritanın çizim amacına göre doğal ya da beşerî unsurların dağılışı yer almaktadır

## Slide 8: Haritaların Birincil Öğeleri
Başlık: Haritanın amacını kısa, öz ve anlaşılır biçimde ifade eder. Hedef kitlenin ilk baktığı öğedir. Genellikle haritanın üstünde ortalı bir biçimde yazılır. Diğer öğelere göre çoğunlukla daha büyük puntolu yazılır.
Lejant: Haritada kullanılan tüm sembol ve etiketlerin anlaşılabilir şekilde verildiği öğedir. Harita üzerindeki tüm sembolleri içermelidir. Harita alanına göre dikey ya da yatay yerleştirilebilir. Anlaşılabilir olması önemlidir.
Ölçek: Haritadaki gerçek öğelerin boyutlarını hesaplamaya yarayan öğedir. Genellikle kesir ya da çizgi ile ifade edilir.

## Slide 9
Ölçek çizik ve kesir olarak ikiye ayrılır.
Haritada ölçek değişse bile;
yükselti,
coğrafi koordinatlar
gerçek uzunluk ve alan değişmez.
Cm olarak kullanılır,
Uzunluk ve alanda önemlidir.
Kesir ölçek ile ölçeğin paydasında ters orantı vardır.

## Slide 10
5 10 15
1 cm
Örnek: Aşağıdaki kesir ölçeği çizik ölçeğe çevirelim.

## Slide 11
Çözüm:
Çözüm:

## Slide 13: Haritaların Birincil Öğeleri
Yön Oku: Haritanın yönünü belirtir. Diğer öğelerin görsel dengesine göre uygun bir yere yerleştirilir. Hedef kitlenin anlamasını kolaylaştıracak nitelikte bir yön oku kullanılır.
Alt Başlık: Okuyuculara detaylı bilgi sağlayan alt metinlerden ibarettir. Ana başlıktan küçük bir punto ile yazılmalıdır.
Sayfa Kenarlığı: Haritayı bütün hale getiren çerçevedir. Bütün harita öğelerini kapsayacak şekilde çizilir. Harita ile uyumlu bir renkte çizilir.
Yazar/Yayıncı, Tarih: Harita analizlerini ve tasarımı yapan kişi ya da kurumu ve tarihi belirtir. Çok fazla dikkat çekmeyen bir konuma yerleştirilir.

## Slide 14: Haritaların İkincil Öğeleri
Kenar Çizgileri: Sayfada yer alan öğeleri sınırlandıran çizgilerdir.
Enlem ve Boylam Dereceleri: Haritadaki bir noktanın enlem ve boylam bilgisini kullanıcının kolayca tespit etmesine yarar.
Yasal Uyarılar: Haritanın amacı dışında kullanımı halinde haritayı üreten kişi ya da kurumu korumak amacıyla eklenir.
Veri Kaynakları: Haritanın üretiminde kullanılan verilerin temin edildiği kişi ve kurumları gösterir.
Grafikler: Haritada yer alan verileri ön plana çıkarmak ya da haritayı daha anlaşılabilir kılmak için dağılım, bar, sütun, pasta ya da çubuk grafikler kullanılabilir.

## Slide 15: Haritaların İkincil Öğeleri
Fotoğraflar: Haritadaki bazı nokta ya da alanların gerçek dünyadaki karşılığını göstermek için kullanılabilir.
Tablolar: Harita üzerinde tüm verilerin gösterilemediği durumlarda tablolara başvurulabilir.
Projeksiyon Bilgisi: Haritada kullanılan koordinat sistemi ile ilgili bilgilerin verilmesidir.
Genel İzlenim: Haritanın bir bölümünün çizim alanı içinde daha büyük bir şekilde sunulmasıdır.

## Slide 16: Tipografik Unsurlar
Haritadaki bilgilerin aktarımını sağlayacak çeşitli yazı stillerine ihtiyaç duyulmaktadır. Haritalar önemli miktarda tipografik tasarım unsuru içerir.
Tipografi, kelimelerin yazım karakteri, büyüklüğü, rengi ve yazının yerleştirilmesi gibi çeşitli unsurlarını göz önünde bulundurarak yazılarda belirli bir düzene ulaşma sanatı olarak bilinir.
Tipografi, haritanın görünümü açısından önem arz eder.
Adlandırma, konumlandırma, yazım stili ve hiyerarşi sağlama gibi işlevleri bulunur.

## Slide 17: Yazım Karakteri ya da Tipi (Font)
Tek bir haritada tek bir yazım karakterinin seçilmesi önerilir.
Bir amaca dönük olarak birden fazla yazım karakteri tercih edilebilir.
Birden fazla yazım karakteri kullanıldığında, bu yazım karakterleri ayrı amaçlarla kullanılır. Örneğin fiziki öğeler için bir yazım karakteri tercih edilirken beşeri öğeler için başka bir yazım karakteri tercih edilebilir.
Çok kalın ya da ince, okunabilirliği olumsuz etkileyen dekoratif kategoriler tercih edilmez.

## Slide 18: Yazım Büyüklüğü
Yazım büyüklüğü okunabilirliği arttıracak şekilde belirlenir.
Harita çıktısı göz önünde bulundurularak mümkün olduğunca büyük puntolar seçilir.
Aynı haritada yer alan yazıların büyüklükleri bir hiyerarşi için olmalıdır.
Etiketler arası yazım büyüklükleri çok farklı olmamalıdır.

## Slide 19: Yazım Şekli
Yazım şekli karakterlerin büyük – küçük, dik – italik, normal – koyu, aralıklı ya da altı çizili olmasını ifade eder.
Yazım şeklinde de bir hiyerarşi ve uyum aranır.

## Slide 20: Yazım Rengi
Koyu renkli zeminler üzerine açık renk yazılar, açık renkli zeminler üzerine ise koyu renk yazılar tercih edilir.
Çok önemli bir vurgu yapılmayacak kırmızı renk tercih edilmez.
Akarsu, göl, deniz ve okyanus gibi hidrografik özellikler için mavi renk tercih edilir.
Dağ sıraları, doğal parklar gibi doğal özellikler için kahverengi ve yeşil tonları tercih edilir.
Beşeri özellikler için siyah ve gri tonları tercih edilir.

## Slide 21: Yazının Yerleştirilmesi
Etiketler çizgilerin üzerine ve çizginin uzanış yönüne paralel olarak yerleştirilir.
Etiketler çizgilere temas etmez.
Çizgiler fazla kıvrımlı ise etiket genel uzanış yönü doğrultusunda yerleştirilir.
Çizgisel sembol çok uzunsa (nehirler) etiketleme birden fazla kez yapılır.

## Slide 22: Harita Tasarım İlkeleri
Denge: Harita üzerindeki öğelerin birbirlerine olan organizasyonunu ifade eder. Denge ilkelerine uyulmuş bir tasarım okuyucu da görsel uyum izlenimi oluşturur.

## Slide 24: Harita Tasarım İlkeleri
Hiyerarşi: Haritadaki öğelerin önemine göre uyum ve organizasyonunu ifade eder.

## Slide 25: Harita Tasarım İlkeleri
Okunabilirlik: Haritalarda kullanılan etiket ve sembollerin okunabilir nitelikte olmasını ifade eder.

## Slide 28: Harita Tasarım İlkeleri
Zıtlık – Kontrast: Okuyucunun figür ile ön planın zıtlık bakımından anlayabilmesine yönelik önlemlerin alınmasıdır.